‚XCtl’-Steuerprogramm Benutzer-Leitfaden Basisanwendung: neue Manuelle Justage

Autoren Thomas Kullmann, Günther Reinecker Dokumentversion 1.7 (25.01.2004) Institut für Informatik Humboldt-Universität zu Berlin

Inhaltsverzeichnis

I	Einleitung	4

II	Produktstruktur	5

III	Nutzeroberfläche (Allgemeine Bedienungshinweise)	6

III.1	Nomenklatur der Steuerelemente	8

Textfeld	8

Eingabefeld	8

Schaltfläche	8

Optionsfeld	8

Bildlaufleiste	9

III.2	allgemeine Bedienhinweise	9

III.3	Verbesserung des Reaktionsverhaltens des Hauptdialogfensters	9

IV	Referenzteil	10

IV.1	Hauptdialogfenster ‚Manuelle Justage’	11

	Antrieb auswählen	11

·	Antriebsauswahl	11

·	fehlender Referenzpunktlauf	11

	Betriebsarten	12

·	‚Direktbetrieb’	12

·	‚Fahrbetrieb’	12

·	‚Schrittbetrieb’	12

	Bewegungsparameter	13

·	‚Sollposition’	13

·	‚Geschwindigkeit’	13

·	‚Schrittweite’	14

	Istposition	14

·	absoluter Wert	14

·	relative Positionierung	14

·	minimal mögliche Position	15

·	maximal mögliche Position	15

	Offset für <Antrieb>/ Relative Null (Relative Positionsangabe)	15

·	Relative Null ‚setzen’	16

·	Relative Null ‚aufheben’	16

·	‚Offset…’	16

·	‚OFFSET’ bzw. ‚KEINER’	16

·	‚PSD-Offset…’	16

	Halbwertsbreitenmessung	17

·	‚Halbwertsbreite messen’ bzw. ‚Messung abbrechen’	17

·	‚Halbwertsbreite wird gemessen’ bzw. ‚Messung wurde abgebrochen!’	17

	Hilfe zur neuen ‚Manuellen Justage’	17

·	‚Hilfe’	17

	Dialogfenster verlassen	18

·	‚Beenden’	18

IV.2	Dialogfenster ‚Offset für <Antrieb>’	18

	Ausgangsdaten	18

·	‚aktuelle Istposition’	18

·	‚aktueller Offset’	18

	Offset für <Antrieb> definieren	18

·	‚entspricht Winkel’	18

·	‚Offset eingeben’	18

	Dialogfenster verlassen	19

·	‚OK’	19

·	‚Abbruch’	19

IV.3	Dialogfenster ‚Offset für <PSD>’	19

	Ausgangsdaten	19

·	‚Istposition von Theta’	19

·	‚Winkelwert pro Kanal’	19

	PSD-Kanaloffset definieren	20

·	‚neu zugeordneter Kanal’	20

	Ausgabedaten	20

·	‚PSD-Kanaloffset’	20

·	‚entspricht Winkel (Kanal 0)’	20

	Dialogfenster verlassen	20

·	‚OK’	20

·	‚Abbruch’	20

V	Trainingsteil (typische Anwendungen)	21

	Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich	21

	Anzeige der aktuellen Istposition von ‚Tilt’ innerhalb eines Teilbereiches	21

	Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb	22

	Relative Null von ‚Tilt’ setzen	22

	Relative Null von ‚Tilt’ aufheben	23

	Offset von ‚2,00’ für ‚Tilt’ definieren	24

	Halbwertsbreite messen	25

Anhang A −	Konfigurationsdateien	26

	HARDWARE.INI	26

	DEVELOP.INI	27

	STANDARD.MAK	27

Anhang B −	englischsprachige Nutzeroberfläche	28

Anhang C −	Verwandte Dokumente	32

Anhang D −	Stichwortverzeichnis	33

Anhang E −	Tabellen	34

Anhang F −	Abbildungen	34

# Einleitung

Gegenstand dieses Leitfadens ist der Anwendungsbereich neue ‚Manuelle Justage’, dessen Aufgabe die Steuerung aller am Arbeitsplatz angeschlossenen Antriebe ist. Dies ermöglicht die Positionierung von Probe, Detektor, Kollimator und Absorber. Die ‚Manuelle Justage’ dient der Vorbereitung eines physikalischen Experiments, z.B. Topographie oder Diffraktometrie/ Reflektometrie. Zu weiteren Anwendungsbereichen werden entsprechende Benutzerleitfäden zur Verfügung gestellt – z.B. [3]. Allgemeine Informationen zum Projekt und zur Arbeit mit dem Programm sind im Internet unter 
https://www.informatik.hu-berlin.de/Institut/struktur/softwaretechnikII/lehre/PROJEKT98y  verfügbar.

Dieser Benutzerleitfaden ist im Zuge einer Überarbeitung des ‚XCtl’-Steuerprogramms entstanden und 
richtet sich an Studenten sowie wissenschaftliche und technische Mitarbeiter. Der Benutzer sollte sowohl über physikalische Grundkenntnisse, als auch über praktische Erfahrungen im Umgang mit dem 
Betriebssystem Microsoft Windows verfügen.

Aufbau dieses Leitfadens, Hinweise zur Benutzung

Im Abschnitt II Produktstruktur wird Ihnen ein Überblick über die mit der neuen ‚Manuellen Justage’ 
verwendeten Oberflächenfenster, externe Objekte und Konfigurationsdateien gegeben. Der Aufruf der 
Oberflächenfenster ist hier beschrieben. Eine Erläuterung zu den Konfigurationsdateien finden Sie im 
Anhang, unter Anhang A −  Konfigurationsdateien.

Abschnitt III Nutzeroberfläche (Allgemeine Bedienungshinweise) beinhaltet eine ausklappbare Übersicht der benutzten deutschsprachigen Dialogfenster und bietet Platz für Ihre eigenen Notizen. Im Anschluss folgen die

Nomenklatur der Steuerelemente (d.h. wie diese bezeichnet und bedient werden können) und 
allgemeine Bedienhinweise. Am Ende sind Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Reaktionsverhaltens des Hauptdialogfensters auf langsamen Rechnersystemen aufgeführt.

IV Referenzteil erläutert Ihnen die Funktion der Steuerelemente in den drei Dialogfenstern und gibt Hinweise zu ihrer Bedienung. Hier sind auch die zulässigen Wertebereiche, die Nachkommastellengenauigkeit und die möglichen Zustände der Nutzeroberfläche vermerkt. Wenn nötig, wird hier auch auf die 
Konfigurationsdateien verwiesen, die unter Anhang A −  Konfigurationsdateien in kompakter Form 
aufgeführt sind. Wie die Steuerelemente in der englischsprachigen Nutzeroberfläche aussehen, sehen Sie unter Anhang B −  englischsprachige Nutzeroberfläche tabellarisch dargestellt.

Im Trainingsteil (typische Anwendungen) finden Sie die Vorgehensweise für häufig verwendete Vorgänge während der ‚Manuellen Justage’.

Unter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ist neben den englischsprachigen Dialogfenstern auch eine Übersicht über die Konfigurationsdateien zu finden. Abschließend folgen Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., Stichwortverzeichnis und ein Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen.

# Produktstruktur

Abbildung 1 Übersicht über die Produktstruktur der ‚Manuellen Justage’

Nähere Informationen zu den Konfigurationsdateien finden Sie unter Anhang A −  Konfigurationsdateien. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich jedoch nur im Referenzteil, bei den jeweiligen Funktionen.

# Nutzeroberfläche (Allgemeine Bedienungshinweise)

| Notizen |
| --- |
| Abbildung 2 Hauptdialog ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [9]) |
| Abbildung 3 Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“’“ (Quelle: [9]) | Abbildung 4 Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“’ (Quelle: [9]) |

## Nomenklatur der Steuerelemente

Textfeld

(  (Textfeld)

Dient zum Anzeigen eines Textes (hier ‚Textfeld’) in einem Dialogfenster. Der Text bleibt während der 
Programmausführung meistens konstant und kann z.B. als Beschriftung für ein anderes Steuerelement 
verwendet werden. Es gibt auch Textfelder, wo sich die Beschriftung in Abhängigkeit vom aktuellen 
Zustand der Nutzeroberfläche dynamisch ändert, z.B. um die Einheit eines neu ausgewählten Antriebs in einem Teilbereich anzuzeigen.

Textfelder können weder ausgewählt (fokussiert) noch bedient werden. Daher gibt es auch keine Zustände wie freigegeben oder gesperrt, weshalb ein ausgrauen unnötig bleibt.

Eingabefeld

(  (Eingabefeld)

Wie Textfelder können auch Eingabefelder zum Anzeigen von Text (hier ‚Eingabefeld’) in einem Dialogfenster verwendet werden. Eingabefelder dienen aber primär zur Erfassung eines (vom Anwender) 
eingegebenen Textes. Nur wenn es freigegeben ist, besteht die Eingabemöglichkeit. Ist es gesperrt und 
ausgegraut, kann der Inhalt des Eingabefeldes nicht bearbeitet werden. Die Eingabe wird beendet sobald das Feld verlassen wird, z.B. indem ein anderes Steuerelement aktiviert wird, d.h. den Fokus erhält.

In den Dialogfenstern der neuen ‚Manuellen Justage’, kann die Eingabe auch beendet werden, indem 
[ENTER] gedrückt wird. Hier wird der eingegebene Text mit Beenden der Eingabe auf seine Korrektheit hin geprüft und ggf. korrigiert. Da es sich hier ausschließlich um Zahleneingabefelder handelt, wird der Text in eine Zahl konvertiert. Wenn das nicht möglich ist, erscheint die Fehlermeldung: ‚Der eingegebene Wert ist keine Zahl. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe!’. Sie werden solange am Verlassen des Feldes gehindert, bis der Wert korrigiert wurde. Erzeugt die Eingabe einen Wert kleiner als das für diesen Wert erlaubte 
Minimum, so wird der Wert auf das Minimum gesetzt. Ist der Wert größer als das erlaubte Maximum, so wird der Wert auf das Maximum gesetzt. Die jeweiligen Wertebereiche sind im Referenzteil zu finden.

Werden ungenaue Werte eingegeben, d.h. die Nachkommastellengenauigkeit wurde unterschritten, so wird dies akzeptiert. Werden zu viele Nachkommastellen angegeben, werden überstellige ignoriert. Der 
eingegebene Wert wird nicht gerundet! Wie sich die Nachkommastellengenauigkeit berechnet, ist ebenfalls im Referenzteil angegeben. Der übernommene Wert wird im Eingabefeld angezeigt. Korrekturen werden weder durch akustische Signale oder Fehlermeldungen angezeigt!

Schaltfläche

(  (Schaltfläche)

Der Anwender kann durch Betätigen der Schaltfläche, z.B. durch Anklicken mit der linken Maustaste, eine Aktion auslösen. Was diese Aktion durchführt, sollte aus Kontext und Beschriftung (hier ‚OK’) hervorgehen. Für die Dialogfenster der neuen ‚Manuellen Justage’, ist dies im Referenzteil erläutert.

Schaltflächen können nur betätigt werden, wenn sie freigegeben sind. Sind sie gesperrt und ausgegraut, ist dies nicht möglich.

Optionsfeld

(  (Optionsfeld)

Mit Hilfe von Optionsfeldern werden dem Benutzer eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten angeboten, die sich gegenseitig ausschließen und von denen immer nur eine zur selben Zeit ausgewählt sein kann. Wenn  ein Optionsfeld auswählt wird, z.B. indem mit der linken Maustaste darauf geklickt wird, wird die bisherige Auswahl aufgehoben und das neue Optionsfeld wird ausgewählt. Optionsfelder sind gewöhnlich in einem Gruppenfeld zusammengefasst, das alle wählbaren Optionen anzeigt.

Die Auswahl eines Optionsfeldes kann nur erfolgen, wenn es freigegeben ist. Ist es gesperrt und ausgegraut, kann die Auswahl nicht geändert werden.

Bildlaufleiste

(  (Bildlaufleiste)

Bildlaufleisten werden im Allgemeinen dann verwendet, wenn der darzustellende Inhalt eines Fensters zu groß ist, um als Ganzes angezeigt werden könnte. Die Position des Bildlauffeldes () zeigt die Position des angezeigten Fensterausschnitts, wobei die Fläche zwischen den beiden Bildlaufpfeilen () der Größe des darzustellenden Inhaltes entspricht.

Die Bildlaufpfeile ( = links und  = rechts) werden verwendet, um die Position des Bildlauffeldes zu verschieben. Dazu kann das Bildlauffeld auch mit gedrückter linker Maustaste gezogen und abgelegt werden. Es ist auch möglich, auf die freie Fläche zwischen einem Pfeil und dem Feld zu klicken, um das Feld in die entsprechende Richtung zu bewegen:  = nach links bewegen, bzw.  = nach rechts bewegen.

Nur wenn das Bildlauffeld freigegeben ist, kann die Position des Bildlauffeldes verändert werden. Ist das Bildlauffeld gesperrt und ausgegraut, bleibt die Position unverändert.

Im Hauptdialog der neuen ‚Manuellen Justage’, zeigt das Bildlauffeld die Istposition des ausgewählten 
Antriebs. Die Bildlaufpfeile können zur Bewegung des Antriebs im Fahr- und Schrittbetrieb verwendet 
werden. Die Richtung der Bewegung wird durch die Wahl des Pfeils bestimmt:  = rückwärtige Bewegung 
(verkleinern des Wertes) bzw.   = Vorwärtsbewegung (vergrößern des Wertes).

## allgemeine Bedienhinweise

Den Hauptdialog ‚Manuelle Justage NEU’ rufen Sie über das Hauptmenü des ‚XCtl’-Programms, 
‚Ausführen’ → ‚Manuelle Justage…’ auf. Die Bedienung erfolgt vollständig über die angezeigten 
Steuerelemente. Zur leichteren Bedienbarkeit sind die, je nach momentanem Zustand, nicht verwendbaren 
Steuerelemente gesperrt und ausgegraut. Wann welche Daten verändert werden können, ist unter 
IV Referenzteil aufgelistet. Kontextmenüs, die über die rechte Maustaste aufzurufen sind, werden nicht 
verwendet! 
Das Verlassen des Dialogs erfolgt über das Schließen-Symbol  der Titelleiste oder über die Schaltfläche ‚Beenden’. Die Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“ ’ bzw. ‚Offset für “<PSD>“ ’ werden im Hauptdialog ‚Manuelle Justage (NEU)’, über die Schaltflächen ‚Offset…’ bzw. ‚<PSD>-Offset…’, aufgerufen. Dort sind jeweils die Schaltflächen ‚OK’ und ‚Abbruch’ vorhanden, die, wie auch das Schließen-Symbol  der Titelleiste, das Verlassen dieser Dialoge ermöglichen.

Hinweis: 
Um die Schaltfläche ‚<PSD>-Offset…’ in der neuen ‚Manuellen Justage’ nutzen zu können, müssen Sie einen eindimensionalen Detektor (z.B. ‚PSD’) ausgewählt haben, bevor Sie das Hauptdialogfenster 
‚Manuelle Justage NEU’ aufrufen (siehe IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>). Um den aktuellen Detektor zu wechseln oder das Zählen des aktuellen Detektors auch akustisch wahrnehmen zu können, rufen Sie im Hauptfenster ‚XCtl-Programm' den Menüpunkt ‚Einstellungen' → ‚Detektoren' → ‚Detektoren…' auf und wählen Sie aus dem Kombinationsfeld einen anderen Detektor aus und aktivieren Sie die Kontrollfelder ‚Anzeigen’ und ‚Sound'. Verlassen Sie den Dialog mit ‚Ok'.

## Verbesserung des Reaktionsverhaltens des Hauptdialogfensters

Um die Arbeit mit der Vielzahl an Steuerelementen im Hauptdialog zu erleichtern, werden nur die 
Steuerelemente freigegeben, bei denen etwas ausgewählt (Schaltflächen, Kombinations- und Optionsfelder) oder eingegeben (Eingabefelder) werden kann. Weil diese Aktualisierung sehr rechenintensiv ist, kann es auf langsamen Rechnersystemen zu Geschwindigkeitseinbußen kommen. Um dem entgegenzuwirken, können einige Einstellungen vorgenommen werden:

- Es gibt zwei Verfahren, um Inhalt und Zustand der Steuerelemente im Hauptdialog zu aktualisieren. Die erste Methode (Standardeinstellung) arbeitet vollkommen im Hintergrund. Sie ermöglicht es Ihnen, 
sofort weiterzuarbeiten. Dafür dauert die Aktualisierung der Steuerelemente lange. Bei der zweiten 
Methode, erfolgen die Aktualisierungen sofort und ohne Unterbrechung. Allerdings ist hier ein 
Weiterarbeiten während dieser Zeit nicht möglich, weil die Rechenleistung voll ausgenutzt wird.

Dieses Verhalten können Sie über die DEVELOP.INI, im „ManualAdjustment“-Abschnitt, Eintrag 
„Parallel“ auswählen. Wird dort eine „0“ eingetragen, wird die zweite Methode (Verarbeitung ohne 
Unterbrechung) benutzt. Steht dort irgendein anderer Wert, wird die Standardeinstellung (Aktualisierung im Hintergrund) verwendet.

- Ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit derart langsam, dass der Arbeitfluss merklich gestört wird, 
besteht die Möglichkeit, die Steuerelemente stets freigegeben zu halten (zweite Methode). Erfolgt dann eine Nutzereingabe bei einem Steuerelement, das eigentlich gesperrt ist, so wird die Eingabe ignoriert, weil sie unzulässig ist. Ungültige Eingaben werden rückgängig gemacht, indem die zuvor eingegebenen oder ausgewählten Werte erneut angezeigt werden. Dies bringt den größten Zuwachs an 
Geschwindigkeit, der Zustand der Nutzeroberfläche wird aber nicht mehr visuell unterlegt. Per 
Standardeinstellung wird die Nutzeroberfläche jedoch bei jeder Zustandsänderung aktualisiert!

Um die zweite Methode (keine Zustandsaktualisierungen) auszuwählen, müssen Sie beim Eintrag „StateRefresh“, im „ManualAdjustment“-Abschnitt der DEVELOP.INI, eine „0“ eintragen. Jeder andere Wert benutzt die Standardmethode (Zustände visuell anzeigen).

- Wenn man die Zustandsaktualisierung der Steuerelemente deaktiviert hat („StateRefresh“ wurde „0“ gesetzt), kann man die Meldung ‚Aktion ist im aktuellen Zustand nicht verfügbar!’ ausgeben lassen, wenn die Nutzereingabe im aktuellen Zustand ungültig ist. Um den Arbeitsfluss nicht zu behindern, ist dies NICHT die Standardeinstellung.

Um die Meldungsausgaben zu aktivieren, müssen Sie für den Eintrag „DisplayNoActionMsg“, im 
„ManualAdjustment“-Abschnitt der DEVELOP.INI, eine „1“ eintragen. Jeder andere Wert benutzt die Standardmethode (kein Meldungsfenster anzeigen).

# Referenzteil

An jedem Arbeitsplatz sind i.d.R. mehrere Antriebe angeschlossen. Für ihre Steuerung werden alle 
relevanten Daten dargestellt, die z.T. auch bearbeitet werden können. Angezeigt werden die drei 
Betriebsarten (Direkt-, Fahr- und Schrittbetrieb) und die dafür benötigten Bewegungsparameter 
(Sollposition und Geschwindigkeit für Direktbetrieb, Geschwindigkeit für Fahrbetrieb und Schrittweite für Schrittbetrieb). Nicht zur Bearbeitung wird die Istposition als Zahlenwert und als relative Angabe bzgl. der minimalen und maximalen Antriebsposition angezeigt. Die Funktion Relative Positionsangaben ermöglicht die Verschiebung der absoluten Antriebspositionen. Antriebe die zur Bewegung eines eindimensionalen 
Detektors (z.B. PSD) verwendet werden können, besitzen ein spezielles Offset, das eine Kanalverschiebung erlaubt.

Die Offsets werden so verwaltet, dass die Positionsangaben im gesamten ‚XCtl’-Programm bzgl. dieses 
Offsets angezeigt werden … das gilt auch für Line- und AreaScan.

Legende:
 (Symbol einer ini-Datei) – Hier wird Ihnen gezeigt, wo und wie die Informationen gespeichert werden. Wenn kein solcher Abschnitt vorhanden ist, werden die Informationen nicht dauerhaft in einer 
Konfigurationsdatei abgelegt.

(ein Binärmuster) – In diesem Abschnitt werden Wertebereich und Nachkommastellengenauigkeit für anzuzeigende und einzugebende reellwertige Zahlenwerte angegeben.

(eine Tastatur) – Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, unter welchen Umständen die Steuerelemente freigegeben bzw. gesperrt und ausgegraut werden. Der Zustand der Steuerelemente ist meistens dynamisch von den 
angeschlossenen Geräten abhängig und wie sich diese verhalten.

## Hauptdialogfenster ‚Manuelle Justage’

### Antrieb auswählen

Antriebsauswahl

(

Alle Antriebe besitzen die gleiche Anzahl Parameter, welche die Bewegung steuern. Deshalb soll jeder 
Antrieb seine eigene Parameterbelegung besitzen, d.h. alle Einstellungen sind separat für jeden Antrieb zu speichern. Weil zur Justierung der Probe typischerweise drei Antriebe im Wechsel bewegt werden müssen, zeigen wir die Daten von drei verschiedenen Antrieben – die drei Bereiche innerhalb des Dialogfensters werden im Folgenden als Teilbereich bezeichnet. So kann eine gleichzeitige und unabhängige Steuerung erfolgen, ohne dass ein Antrieb neu ausgewählt werden muss.

Wenn Sie versuchen, einen Antrieb in mehreren Teilbereichen auszuwählen (bzw. bei einem 
Topographiearbeitsplatz ‚Beugung Fein’ und ‚Beugung Grob’ gleichzeitig, in verschiedenen Teilbereichen, anzuzeigen), erscheint die Fehlermeldung: ‚Der Antrieb <Bezeichnung> ist bereits ausgewählt! Oder bei der Topographie wird bereits der andere Beugungsmotor angezeigt!’. Dabei ist <Bezeichnung> die Bezeichnung des so ebenen ausgewählten Antriebs. Anschließend wird der zuvor ausgewählte Antrieb automatisch wieder ausgewählt.

Der zuvor ausgewählte Antrieb darf sich nicht bewegen, weil es sonst möglich wäre ‚Beugung Fein’ und ‚Beugung Grob’ gleichzeitig zu bewegen. Wird dennoch versucht einen anderen Antrieb auszuwählen, wird der sich in Bewegung befindliche Antrieb automatisch wieder ausgewählt und es erscheint die 
Fehlermeldung ‚Der derzeit ausgewählte Antrieb muss erst stehen, bevor ein anderer ausgewählt 
werden kann!’

Mit der Auswahl eines Antriebs werden Zustand und Inhalt der Steuerelemente im Teilbereich mit den 
Werten wiederhergestellt, die zuletzt mit diesem Antrieb verwendet wurden.

Die Bezeichnungen der Antriebsliste werden der HARDWARE.INI aus den „MOTOR<M>“-Abschnitten, Eintrag „Name“ entnommen. Dort kann eine beliebige Zeichenkette stehen, die aber nicht in mehreren 
Abschnitten doppelt vorhanden sein darf!

Um auch den Sonderfall, dass wenig Antriebe angeschlossen sind, fehlerfrei abzudecken, ist der zusätzliche Eintrag ‚kein Antrieb’ mit in der Antriebsliste enthalten. Nur dieser Eintrag kann in mehreren oder sogar allen Teilbereichen ausgewählt werden. Die Steuerelemente im Teilbereich sind dann gesperrt und 
ausgegraut. In diesem Teilbereich kann nur noch ein anderer Antrieb ausgewählt werden, alle anderen 
Funktionen sind nicht verfügbar.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der zuvor ausgewählte Antrieb nicht bewegt, darf kein anderer Antrieb ausgewählt werden. Zudem dürfen Beugung Fein und Beugung Grob nicht 
gleichzeitig, in verschiedenen Teilbereichen, angezeigt werden.

fehlender Referenzpunktlauf

(

Für jeden Antrieb wird die aktuelle Istposition in der HARDWARE.INI gespeichert (siehe [5]). Wenn das Programm abstürzt, stimmen gespeicherte und wirkliche Position jedoch nicht mehr überein. Dieser Zustand wird durch ‚Pos!’ rechts neben der Antriebsauswahlliste gekennzeichnet, dann muss vor der Bewegung ein Referenzpunktlauf für den ausgewählten Antrieb durchgeführt werden (siehe Dialogfenster ‚Grundstellung anfahren’; Aufruf über das Hauptmenü des ‚XCtl’-Programms, ‚Einstellungen’ → ‚Antriebe’ → ‚Grundstellung…’). Wenn das Programm ordnungsgemäß beendet wurde, somit die korrekte Antriebsposition aus der 
HARDWARE.INI gelesen werden konnte, wird nichts (‚  ’) neben der Antriebsauswahlliste angezeigt 
(Normalfall).

Wenn ein Referenzpunktlauf für den gewählten Antrieb erforderlich ist, steht „0“ im 
„RestartPossible“-Eintrag des entsprechenden „MOTOR<M>“-Abschnitts der HARDWARE.INI. Jeder 
andere Wert bedeutet, dass der Referenzpunktlauf nicht notwendig ist. Durch den Referenzpunktlauf wird der Wert durch das Programm von „0“ auf „1“ gesetzt.

Kann nie bearbeitet werden.

### Betriebsarten

Für die Bewegung eines Antriebs stehen Ihnen drei verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Diese 
bezeichnet man als Betriebsarten. Zu jedem Zeitpunkt kann der Antrieb nur über genau eine Betriebsart bewegt werden, entweder rückwärts (verkleinern des Wertes) oder vorwärts (vergrößern des Wertes).

Die HARDWARE.INI enthält im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt den Eintrag „MJ_MotionType“, der angibt, welche Betriebsart zuletzt ausgewählt war. Dort befindet sich ein ganzzahliger Wert, wo 
„1“  für Fahrbetrieb und „2“ für Schrittbetrieb stehen. Jeder andere Wert steht für Direktbetrieb 
(Standardeinstellung).

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird, sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) ausgewählt ist, kann die Betriebsart gewechselt werden. Dabei erfolgt auch das Freigeben bzw. Sperren und Ausgrauen der entsprechenden Bewegungsparameter.

Hinweis: Es ist nie möglich den gültigen Wertebereich für Positionsangaben zu verlassen, da der Antrieb automatisch an der Softwareschranke stoppt (siehe minimal und maximal mögliche Position unter IstpositionFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

‚Direktbetrieb’

(

Im Direktbetrieb können Sie den Antrieb direkt zu der im Eingabefeld ‚Sollposition’ angegebenen 
Antriebsposition  bewegen. Die Bewegungsgeschwindigkeit kann über das Eingabefeld ‚Geschwindigkeit’ geändert werden. Sie können die Bewegung mit der Schaltfläche ‚Start’ starten und vorzeitig mit ‚Stop’ 
abbrechen. Die Richtung der Bewegung bestimmt die eingegebene Sollposition.

Tipp: Die Bildlaufleiste hat im Direktbetrieb keine Funktion, bei Missachtung erscheint die Meldung 
‚Direktbetrieb: Start/ Stop nur mit „Start“/„Stop“ ’.

‚Fahrbetrieb’

(

Im Fahrbetrieb können Sie den Antrieb kontinuierlich (mit der im Eingabefeld ‚Geschwindigkeit’ 
angegebenen Bewegungsgeschwindigkeit), entweder vorwärts oder rückwärts, bewegen. Die Bewegung wird über die Bildlaufpfeile der -leiste gestartet, wobei der angeklickte Bildlaufpfeil die Richtung der Bewegung bestimmt. Sobald der Pfeil nicht mehr angeklickt wird, stoppt die Bewegung.

Tipp: Wenn Sie im Eingabefeld ‚Geschwindigkeit’ [ENTER] drücken, wird die Bildlaufleiste automatisch fokussiert, so dass der Antrieb auch mit den Pfeiltasten der Tastatur bewegt werden kann. Die Bedienung über den linken und rechten Bildlaufpfeil per Maus ist jederzeit möglich.

‚Schrittbetrieb’

(

Ähnlich dem Fahrbetrieb können Sie eine Bewegung im Schrittbetrieb entweder vorwärts oder rückwärts durchführen. Diese Bewegung erfolgt immer mit Maximalgeschwindigkeit und stoppt nach jedem Schritt. Die Schrittweite können Sie im Eingabefeld ‚Schrittweite’ bearbeiten. Wenn Sie den Bildlaufpfeil weiterhin drücken, erfolgt anschließend ein weiterer Schritt. Liegt das Ziel des Schrittes außerhalb der Minimal- oder Maximalposition, wird die Antriebsbewegung in diese Richtung nicht durchgeführt.

Abbildung 5 Bewegung im Schrittbetrieb nur rückwärts möglich

Tipp: Wenn Sie im Eingabefeld ‚Schrittweite’ [ENTER] drücken, wird die Bildlaufleiste automatisch 
fokussiert, so dass der Antrieb auch mit den Pfeiltasten der Tastatur bewegt werden kann. Die Bedienung über den linken und rechten Bildlaufpfeil per Maus ist jederzeit möglich.

(  bzw.

Mit dieser Schaltfläche können Sie den Antrieb im Direktbetrieb starten bzw. stoppen.

‚Start’ ist für gültige Antriebe (nicht ‚kein Antrieb’), nur im Direktbetrieb verfügbar, wenn die 
Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt.

‚Stop’ ist nur verfügbar, wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und wenn sich der Antrieb 
bewegt. Es muss ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) ausgewählt sein. Das Stoppen des Antriebs ist in jeder Betriebsart möglich.

### Bewegungsparameter

Jede Betriebsart kann über spezielle Bewegungsparameter konfiguriert werden, um so z.B. die 
Bewegungsgeschwindigkeit zu beeinflussen.

‚Sollposition’

(

Die Sollposition gibt die Zielposition als Relative Positionsangabe (siehe Seite: 15) an, zu der sich der 
Antrieb im Direktbetrieb bewegen soll.

In der HARDWARE.INI wird im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt im Eintrag „MJ_AngleDest“ die zuletzt verwendete Sollposition als reellwertige Zahl gespeichert.

Der Wertebereich entspricht der Softwareschranke, die von der minimal bis zur 
maximal möglichen Position reicht. Die Nachkommastellengenauigkeit wird vom Antrieb bestimmt; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird, sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) im Direktbetrieb ausgewählt ist, kann die Sollposition eingegeben werden.

‚Geschwindigkeit’

(

Die Geschwindigkeit mit der sich der Antrieb im Direkt- und Fahrbetrieb bewegen soll.

In der HARDWARE.INI wird im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt im Eintrag „MJ_Speed“ die 
zuletzt verwendete Geschwindigkeit als reelwertige Zahl gespeichert.

Der Wertebereich beginnt bei 0 reicht bis zum Quotient aus den Einträgen 
„MaxVelocity“ / „SpeedScale“ im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt der HARDWARE.INI. Die 
Nachkommastellengenauigkeit wird vom Antrieb bestimmt; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird, sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) im Direkt- oder Fahrbetrieb ausgewählt ist, kann die Geschwindigkeit 
eingegeben werden.

‚Schrittweite’

(

Die Schrittweite gibt an, um wie viel sich der Antrieb im Schrittbetrieb vorwärts oder rückwärts bewegen soll. Die Richtung wird über den angeklickten Bildlaufpfeil der Bildlaufleiste bestimmt.

In der HARDWARE.INI wird im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt im Eintrag „MJ_AngleWidth“ die zuletzt verwendete Schrittweite als reellwertige Zahl gespeichert.

Der Wertebereich entspricht den ebenfalls reellwertigen Einträgen „MinimalWidth“ und 
„MaximalWidth“ im jeweiligen „MOTOR<M>“-Abschnitt der HARDWARE.INI. Die 
Nachkommastellengenauigkeit ist bei Schrittweite und Wertebereich um eins höher als der ganzzahlige 
Eintrag „Digits“ des jeweiligen Motors.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) im Schrittbetrieb ausgewählt ist, kann die Schrittweite eingegeben werden.

### Istposition

absoluter Wert

(

Zeigt die Relative Positionsangabe (siehe Seite: 15) der Istposition vom Antrieb. Während der Bewegung wird die Anzeige ständig aktualisiert.

Der Wertebereich entspricht der Softwareschranke, die von der minimal bis zur 
maximal möglichen Position reicht. Die Nachkommastellengenauigkeit wird vom Antrieb bestimmt; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Kann nie bearbeitet werden.

relative Positionierung

(

Die Bildlaufleiste zeigt die aktuelle Istposition in Relation zur minimal und maximal möglichen Position. Während der Bewegung wird die Anzeige ständig aktualisiert.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) im Fahr- oder Schrittbetrieb ausgewählt ist, kann der Antrieb über die Bildlaufpfeile entweder vorwärts oder rückwärts bewegt werden.

minimal mögliche Position

(

Die minimal mögliche Position (Softwareschranke) wird als Relative Positionsangabe (siehe Seite: 15) links unter der Bildlaufleiste angezeigt.

Initial entspricht der Wert dem Eintrag „AngleMin“ der HARDWARE.INI im jeweiligen 
„MOTOR<M>“-Abschnitt. Die Position verschiebt sich bei gesetztem Offset oder Relativer Null 
entsprechend.

Der Wertebereich muss an der Messskala des Antriebs abgelesen und mit dem reellwertigen Eintrag „Koeff_1“ im jeweiligen „Motor<M>“-Abschnitt der HARDWARE.INI abgeglichen werden (siehe [5]). Wenn hier ein ungültiger Wert angegeben wird, stoppt der Antrieb an der Hardwareschranke, wo 
Endlagenschalter Beschädigung und Weiterbewegung verhindern. Die Nachkommastellengenauigkeit 
entspricht dem ganzzahligen Eintrag „Digits“ des jeweiligen Motors.

Kann nie bearbeitet werden.

maximal mögliche Position

(

Die maximal mögliche Position (Softwareschranke) wird als Relative Positionsangabe (siehe Seite: 15) rechts unter der Bildlaufleiste angezeigt.

Initial entspricht der Wert dem Eintrag „AngleMax“ der HARDWARE.INI im jeweiligen 
„MOTOR<M>“-Abschnitt. Die Position verschiebt sich bei gesetztem Offset oder Relativer Null 
entsprechend.

siehe minimal mögliche Position

Kann nie bearbeitet werden.

### Offset für <Antrieb>/ Relative Null (Relative Positionsangabe)

Mittels der Relative Null, dem Offset für <Antrieb> und dem Offset für <PSD> können Sie eine 
Abweichung der angezeigten Istposition von der wahren Antriebsposition eines Antriebs erzeugen. Diese Abweichung zwischen absoluter und angezeigter Istposition wird hier allgemein als Offset bezeichnet! Dies hat keine Antriebsbewegung zur Folge. In allen Fällen wird der aktuellen Istposition ein neuer Wert 
zugewiesen, wobei die Relative Null ein Spezialfall des Offset für <Antrieb> darstellt.

Abbildung 6 Berechnung des Offsets beim setzen der Relativen Null

Beachten Sie, dass das Offset für <Antrieb> und die Relative Null ein bereits definiertes Offset 
überschreiben, während der Offset für <PSD> zu einem vorhandenen dazuaddiert wird. Zur Berechnung der so genannten Relativen Positionen wird das Offset zur wirklichen Absolutposition dazuaddiert. Ist keine Relative Null und kein Offset für <Antrieb> und kein Offset für <PSD> definiert, so ist das Offset Null, d.h. die angezeigte Antriebsposition entspricht der Absolutposition.

Das Kanaloffset (Offset für <PSD>) wird intern in ein Offset für <Antrieb> umgerechnet, wobei <Antrieb> stellvertretend für den Antrieb steht, der zur Bewegung des eindimensionalen Detektor (z.B. „PSD“) 
verwendet wird (siehe IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>).

Hinweis: Wenn ein Kanaloffset definiert ist und das Offset für <Antrieb> geändert oder die Relative Null gesetzt oder aufgehoben wird, geht das Kanaloffset verloren!

Relative Null ‚setzen’

(

Der aktuellen Istposition wird der Wert Null zugeordnet. Alle Winkelangaben beziehen sich nun auf diese relative Null-Position. Dazu wird dem Offset die derzeitige Absolutposition zugewiesen.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) ausgewählt ist, kann die Relative Null gesetzt werden.

Relative Null ‚aufheben’

(

Nach dem Aufheben beziehen sich alle Winkelangaben wieder auf die absolute Null. Die aktuelle 
Istposition zeigt dann wieder die Absolutposition an, das Offset ist Null. Sie können sich absolute und 
relative Null dann auch als identische Position vorstellen.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt und zudem ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) ausgewählt ist, für den ein Offset definiert oder die Relative Null 
gesetzt ist, kann die Relative Null aufgehoben werden.

‚Offset…’

(

Betätigung dieser Schaltfläche öffnet das Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“ ’ – siehe 
IV.2 Dialogfenster ‚Offset für <Antrieb>.

Nur wenn die Halbwertsbreite nicht gemessen wird und sich der Antrieb nicht bewegt und zudem 
ein gültiger Antrieb (nicht ‚kein Antrieb’) ausgewählt ist, kann das Dialogfenster geöffnet werden.

‚OFFSET’ bzw. ‚KEINER’

(  bzw.

‚OFFSET’ zeigt Ihnen an, dass derzeit Relative Positionsangaben verwendet werden, sonst wird ‚KEINER’ angezeigt.

Kann nie bearbeitet werden.

‚PSD-Offset…’

(

Betätigung dieser Schaltfläche öffnet das Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“ ’ – siehe 
IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>.

Nur wenn ein eindimensionaler Detektor ausgewählt ist, dem auch ein gültiger Antrieb für die Bewegung zugewiesen wurde (siehe IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>). Wenn zudem die Halbwertsbreite nicht 
gemessen wird und sich der zugeordnete Antrieb nicht bewegt, kann das Dialogfenster geöffnet werden.

### Halbwertsbreitenmessung

Die Güte der Positionierung bestimmt man über die Messung der Halbwertsbreite. Dazu wird der Antrieb 
„Beugung fein“ bei der Topographie oder „Omega“ bei der Diffraktometrie/Reflektometrie zuerst rückwärts, dann vorwärts, zu 50 % des Intensitätsmaximums bewegt. Der Abstand der beiden Antriebspositionen ist die Halbwertsbreite.

Abbildung 7 Erläuterung der Halbwertsbreite (Quelle: nach [4])

‚Halbwertsbreite messen’ bzw. ‚Messung abbrechen’

(   bzw.

Bei Betätigung dieser Schaltfläche wird die Halbwertsbreitenmessung gestartet bzw. abgebrochen.

Dazu wird das Makro „InquireHwb“ aus der STANDARD.MAK benutzt.

Nur wenn sich kein Antrieb bewegt und ein Antrieb mit der Bezeichnung „DF“, „Beugung Fein“, 
„Beugung fein“, „Diffraction fine“ (Topographie) oder „Omega“ (Diffraktometrie/Reflektometrie) in 
der Antriebsliste vorhanden ist, kann die Messung gestartet werden.

Nur wenn die Halbwertsbreitenmesssung aktiv ist, kann die Messung gestoppt werden.

‚Halbwertsbreite wird gemessen’ bzw. ‚Messung wurde abgebrochen!’

(   bzw.

Zeigt Ihnen den Fortschritt der Messung, so wie in der Statuszeile des Hauptfensters, an bzw. 
‚Messung wurde abgebrochen!’, wenn ‚Messung abbrechen’ betätigt wurde.

Kann nie bearbeitet werden.

### Hilfe zur neuen ‚Manuellen Justage’

‚Hilfe’

(

Bei Betätigung wird das kontextsensitive Hilfefenster zur neuen ‚Manuellen Justage’ angezeigt, wo man sich, per Klick auf ein Steuerelement, dessen Hilfe anschauen kann

Stets verfügbar.

### Dialogfenster verlassen

‚Beenden’

(   bzw.

Betätigung stoppt alle in Bewegung befindlichen Antriebe und die Halbwertsbreitenmessung, falls diese aktiv ist. Anschließend wird das Dialogfenster verlassen.

Stets verfügbar.

## Dialogfenster ‚Offset für <Antrieb>’

### Ausgangsdaten

‚aktuelle Istposition’

(

Zeigt Ihnen die Istposition des Antriebs vor dem Aufruf des Dialogfensters (siehe 
IV.1 Hauptdialog, Istposition).

Kann nie bearbeitet werden.

‚aktueller Offset’

(

Zeigt Ihnen das aktuelle Offset des Antriebs vor dem Aufruf des Dialogfensters (siehe 
IV.1 Hauptdialog, Istposition).

Kann nie bearbeitet werden.

### Offset für <Antrieb> definieren

Die Berechnung des Offsets kann auf zwei Arten erfolgen:

‚entspricht Winkel’

(

Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer neuen Istposition, das Offset berechnet sich aus der Differenz 
<eingegebene Position> – <absolute Istposition>. Das berechnete Offset wird unter ‚Offset eingeben’ 
angezeigt, der Wert wird noch nicht übernommen.

Der Wertebereich entspricht der Softwareschranke, die von der minimal bis zur 
maximal möglichen Position reicht. Die Nachkommastellengenauigkeit wird vom Antrieb bestimmt; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Kann nur bearbeitet werden, wenn ‚entspricht Winkel’ ausgewählt ist.

‚Offset eingeben’

(

Ermöglicht Ihnen die direkte Eingabe eines neuen Offsets. Die sich daraus ergebene Istposition wird unter ‚entspricht Winkel’ angezeigt, der Wert wird noch nicht übernommen.

Es gibt keinen wirklichen Wertebereich. Die Nachkommastellengenauigkeit wird vom Antrieb 
bestimmt; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Kann nur bearbeitet werden, wenn ‚Offset eingeben’ ausgewählt ist.

### Dialogfenster verlassen

‚OK’

(

Übernimmt das angezeigte Offset und verlässt das Dialogfenster.

Stets verfügbar.

‚Abbruch’

(   bzw.

Behält das vorherige Offset bei und verlässt das Dialogfenster.

Stets verfügbar.

## Dialogfenster ‚Offset für <PSD>’

Zweck des Offset für <PSD> oder Kanaloffsets ist es, dass das Signal, welches bei der absoluten 
Theta-Position x am n-ten Kanal gemessen wird, bei der relativen Theta-Position y theoretisch am 0-ten 
Kanal gemessen wird. Somit kann eine Messung durchgeführt werden, bei der der Röntgenstrahl 
am 0-ten Kanal des eindimensionalen Detektors auftrifft, ohne eine wirkliche Antriebsbewegung 
durchzuführen.

Jedem Detektor kann über den Eintrag „SteeringAxis“, im jeweiligen „Device<D>“-Abschnitt der HARDWARE.INI, die Bezeichnung des Antriebs zugewiesen werden, der für die Detektorbewegung 
zuständig ist. Der Eintrag ist eine beliebige Zeichenkette, oder „0“ für keinen Antrieb.

Per Standardeinstellung ist der Istposition des Antriebs immer der 0-te Kanal des eindimensionalen 
Detektors zugeordnet. Wenn dieser Position ein anderer Kanal zugeordnet werden soll, so wird dies per 
Verschiebung der Istposition realisiert. Man erreicht es, indem zur aktuellen Istposition der 
neu zu betrachtende Kanal eingegeben wird. Mit Hilfe der detektorspezifischen Kanalbreite kann nun die neue Istposition für den 0.ten Kanal errechnet werden.

Das errechnete Kanaloffset ist wie der Offset für <Antrieb> zu behandeln, d.h. der Wert wird zur aktuellen Istposition, diese kann bereits einen Offset beinhalten, dazuaddiert.

### Ausgangsdaten

‚Istposition von Theta’

(

Zeigt Ihnen die Istposition des zugeordneten Antriebs (siehe IV.1 Hauptdialog, Istposition).

Hinweis: „Theta“ ist stets die Bezeichnung des zugeordneten Antriebs (siehe 
IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>)

Kann nie bearbeitet werden.

‚Winkelwert pro Kanal’

(

Zeigt Ihnen die Breite eines Kanals in Winkelwerten, die Kanalbreite.

Entstammt dem reellwertigen Eintrag „AngleStep“ im „Device<D>“-Abschnitt der HARDWARE.INI.

Es gibt keinen wirklichen Wertebereich. Die Nachkommastellengenauigkeit wird vom zugeordneten Antrieb übernommen; HARDWARE.INI, „MOTOR<M>“-Abschnitt ganzzahliger Eintrag „Digits“.

Kann nie bearbeitet werden.

### PSD-Kanaloffset definieren

‚neu zugeordneter Kanal’

(

Ermöglicht Ihnen die Eingabe des neu zuzuordnenden Kanals.

Der Wertebereich reicht vom Wert des ganzzahligen Eintrags „FirstChannel“ bis zu „LastChannel“ im jeweiligen „Device<D>“-Eintrag der HARDWARE.INI. Die sich daraus ergebene Ausgabewerte werden unter ‚<PSD>-Kanaloffset’ und „entspricht Winkel (Kanal 0)’ angezeigt, der Wert wird noch nicht 
übernommen.

Stets verfügbar.

### Ausgabedaten

‚PSD-Kanaloffset’

(

Zeigt Ihnen das berechnete Kanaloffset, das dem Produkt:  
–1 ( <neu zugeordneter Kanal> ( <Winkelwert pro Kanal> entspricht.

Hinweis: „PSD“ entspricht der Bezeichnung des ausgewählten, eindimensionalen Detektors, die dem 
Eintrag „Name“ im jeweiligen „DEVICE<D>“-Abschnitt der HARDWARE.INI entstammt – dort steht eine Zeichenkette.

Kann nie bearbeitet werden.

‚entspricht Winkel (Kanal 0)’

(

Zeigt Ihnen die Istposition, die sich bei Anwendung des unter ‚<PSD>-Kanaloffset’ angezeigten 
‚Kanaloffsets für Kanal 0’ ergeben würde.

Kann nie bearbeitet werden.

### Dialogfenster verlassen

‚OK’

(

Übernimmt das angezeigte Kanaloffset und verlässt das Dialogfenster.

Stets verfügbar.

‚Abbruch’

(   bzw.

Behält das vorherige Kanaloffset bei und verlässt das Dialogfenster.

Stets verfügbar.

# Trainingsteil (typische Anwendungen)

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Anzeige der aktuellen Istposition von ‚Tilt’ innerhalb eines Teilbereiches

Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb

Relative Null von ‚Tilt’ setzen

Relative Null von ‚Tilt’ aufheben

Offset von ‚2,00’ für ‚Tilt’ definieren

Halbwertsbreite messen

Konfigurationsdateien

### HARDWARE.INI

(	„MOTOR<M>“-Abschnitt

- „Name“-Eintrag (Zeichenkette) beinhaltet die Bezeichnung des Antriebs, die in der 
Antriebsauswahlliste ausgegeben wird (siehe IV.1 Hauptdialog, Antrieb auswählen)

- „Unit“-Eintrag (Zeichenkette) ist die Bezeichnung der zu verwendenden Einheit, unterstützt werden "GRAD", "SEKUNDEN", "MINUTEN", "MINUTS", "MILLIMETER", "MIKROMETER", 
"MIKCOMETER" und "CHANNEL"; diese Einheit wird u.a. für die Einträge „AngleMin“, 
„AngleMax“, „MinimalWidth“, „MaximalWidth“ und „MJ_AngleDest“ verwendet

- „Digits“-Eintrag (ganzzahlig, größer oder gleich 0) entspricht der gewünschten 
Nachkommastellengenauigkeit der Antriebspositionen und Geschwindigkeiten. Bei den 
Schrittweiten wird eine um eins höhere Genauigkeit verwendet.

- „AngleMin“-Eintrag (reellwertig) ist die minimal mögliche Antriebsposition des Antriebs in 
physikalischen Einheiten; es gibt keinen wirklichen Wertebereich, aber einen Zusammenhang zu „PositionMin“ (in EncoderSteps) und „Koeff_1“; Nachkommastellengenauigkeit steht im 
„Digits“-Eintrag (siehe IV.1 Hauptdialog, Istposition)

- „AngleMax“-Eintrag (reellwertig) ist die maximal mögliche Antriebsposition des Antriebs in 
physikalischen Einheiten; es gibt keinen wirklichen Wertebereich, aber einen Zusammenhang zu „PositionMax“ (in EncoderSteps) und „Koeff_1“; Nachkommastellengenauigkeit steht im 
„Digits“-Eintrag (siehe IV.1 Hauptdialog, Istposition)

- „MinimalWidth“-Eintrag (reellwertig) ist die minimal mögliche Schrittweite; Angaben müssen höher als 0 und kleiner als der „MaximalWidth“-Eintrag sein

- „MaximalWidth“-Eintrag (reellwertig) ist die maximal mögliche Schrittweite; Angaben müssen 
größer sein als der „MaximalWidth“-Eintrag

- „RestartPossible“-Eintrag (logisch) gibt an, ob ein Referenzpunktlauf notwendig ist. Dort steht „0“, wenn der Lauf erforderlich ist. Jeder andere Wert zeigt, dass das Programm ordnungsgemäß beendet wurde (Standardeinstellung).

- „MJ_MotionType“-Eintrag (ganzzahlig) gibt an, welche Betriebsart bei der 
neuen ‚Manuellen Justage’ zuletzt mit diesem Antrieb verwendet wurde: „1“  für Fahrbetrieb, „2“ für Schrittbetrieb, sonst für Direktbetrieb (siehe IV.1 Hauptdialog, Betriebsarten)

- „MJ_AngleDest“-Eintrag (reellwertig) ist die zuletzt eingegebene Sollposition bei der 
neuen ‚Manuellen Justage’ dieses Antriebs; Wertebereich entspricht den Einträgen „AngleMin“ und „AngleMax“; Nachkommastellengenauigkeit steht im „Digits“-Eintrag (siehe 
IV.1 Hauptdialog, Bewegungsparameter)

- „MJ_Speed“-Eintrag (reellwertig) entspricht der zuletzt verwendeten Geschwindigkeit des Antriebs bei der neuen ‚Manuellen Justage’; Wertebereich beginnt bei 0 und endet bei dem Quotient aus den Einträgen „MaxVelocity“ / „SpeedScale“; Nachkommastellengenauigkeit steht im „Digits“-Eintrag (siehe IV.1 Hauptdialog, Bewegungsparameter)

- „MJ_AngleWidth“-Eintrag (reellwertig) zuletzt verwendete Schrittweite der 
neuen ‚Manuellen Justage’ für diesen Antrieb; Wertebereich entspricht den Einträgen 
„MinimalWidth“ und „MaximalWidth“; Nachkommastellengenauigkeit ist bei Schrittweite und Wertebereich um eins höher, als der „Digits“-Eintrag (siehe IV.1 Hauptdialog, Bewegungsparameter)

- „DEVICE<D>“-Abschnitt

- „Name“-Eintrag (Zeichenkette) beinhaltet die Bezeichnung des Detektors, wie sie in den 
Dialogfenstern des ‚XCtl’-Programms und in der neuen ‚Manuellen Justage’ angezeigt wird

- Über den „SteeringAxis“-Eintrag (Zeichenkette) kann der Antrieb angegeben werden, der für die Detektorbewegung zuständig ist. Dazu gibt man die Bezeichnung des Antriebs an, die im 
„Name“-Eintrag eines „Motor<M>“-Abschnitts vorhanden sein muss. Wenn diese Bezeichnung dort nicht vorhanden ist, oder „SteeringAxis“ auf „0“ gesetzt wird, kann der Detektor nicht über einen Antrieb bewegt werden. (siehe IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD>)

- „AngleStep“-Eintrag (reellwertig) beinhaltet die Kanalbereite des Detektors; es gibt keinen 
Wertbereich; die Nachkommastellengenauigkeit wird vom zugeordneten Antrieb (siehe 
„SteeringAxis“-Eintrag) übernommen (siehe IV.3 Dialogfenster ‚Offset für <PSD> unter Ausgangsdaten)

- „FirstChannel“-Eintrag (ganzzahlig) beinhaltet den minimal zulässigen Kanal des eindimensionalen Detektors. Die Angabe muss 0 oder größer sein, aber kleiner als „LastChannel“ sein.

- „LastChannel“-Eintrag (ganzzahlig) beinhaltet den maximal zulässigen Kanal eindimensionalen 
Detektors. Die Angabe größer als „FirstChannel“ sein.

### DEVELOP.INI

- „ManualAdjustment“-Abschnitt (siehe III Nutzeroberfläche (Allgemeine Bedienungshinweise) unter 
‚Bedienung’)

- „Parallel“-Eintrag (logisch) bestimmt, ob die Windowsbotschaften sofort („0“) oder im Hintergrund verarbeitet werden sollen (Standardeinstellung)

- „StateRefresh“-Eintrag (logisch) gibt an, ob Steuerelemente im Hauptdialog der 
neuen ‚Manuellen Justage’ bei jeder Zustandsänderung freigegeben oder gesperrt und ausgeraut werden sollen (Standardeinstellung); wird „0“ eingetragen, bleiben alle Steuerelemente stets 
freigegeben

- Mit dem „DisplayNoActionMsg“-Eintrag (logisch) kann man Meldungsfenster ausgegeben, wenn die Zustandsaktualisierung der Steuerelemente deaktiviert ist (dazu „1“ setzen); per 
Standardeinstellung werden keine Meldungen ausgegeben

- „Environment“-Abschnitt

- „New-ManualAdjustment“-Eintrag (logisch) gibt an, welches Dialogfenster über den Menüpunkt ‚Ausführen’ → ‚Manuelle Justage (Alt)…’ aufgerufen werden soll. Wird der Eintrag „0“ gesetzt, wird das alte Dialogfenster mit dem Verhalten (programmiert von Heiko Damerow) gerufen. Alle anderen Werte (Standardeinstellung) rufen die getrennte ‚Manuelle Justage’, ebenfalls im 
alten Dialogfenster ‚Manuelle Justage’. Hier wurden die gefundenen Fehler bereits ausgeräumt.

### STANDARD.MAK

Der „InquireHwb“-Abschnitt beinhaltet die Schrittfolge zur Bestimmung der Halbwertsbreite (siehe 
IV.1 Hauptdialog, Halbwertsbreite). Die Syntax kann in [6] nachgelesen werden.

englischsprachige Nutzeroberfläche

| Notizen |
| --- |
| Abbildung 8 Englischsprachiger Hauptdialog ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [9]) |
| Abbildung 9 Englischsprachiges Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“’ (Quelle: [9]) | Abbildung 10 Englischsprachiges Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“’ (Quelle: [9]) |

sprachabhängige Steuerelemente

In diesem Abschnitt werden die sprachabhängigen Bezeichnungen der Steuerelemente in den deutsch- und englischsprachigen Dialogfenstern gegenübergestellt. Sprachunabhängige Ausgaben, wie Einheiten oder sonstige Werte, die bei Antrieben oder Detektoren ermittelt werden, finden keine Erwähnung, ihre 
Bedeutung wird unter IV Referenzteil näher erläutert.

| Grafisches Symbol | deutsche Bezeichnung | englische Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | ‚Manuelle Justage NEU’ | ‚Manual Adjustment NEW’ |
|  | Enthält eine Liste aller am Arbeitsplatz angeschlossenen Antriebe. Die Bezeichnungen entstammen der HARDWARE.INI, Eintrag „Name“ im jeweiligen „MOTOR<X>“-Abschnitt. |
|  | ‚Pos!’ weist auf einen fehlenden Referenzpunktlauf hin |
|  | ‚Direktbetrieb’ | ‚Direct-Mode’ |
|  | ‚Fahrbetrieb’ | ‚Drive-Mode’ |
|  | ‚Schrittbetrieb’ | ‚Step-Mode’ |
| bzw. | ‚Start’ bzw. ‚Stop’ (je nach Zustand des Antriebs) |
|  | ‚Sollposition’ | ‚New Angle’ |
|  | ‚Geschwindigkeit’ | ‚Speed’ |
|  | ‚Schrittweite’ | ‚Stepwidth’ |
|  | Die Einheit kommt vom angezeigten Motor. |
|  | ‚RELATIVE NULL’, ‚setzen’ und ‚aufheben’ | ‚RELATIVE ZERO’, ‚set’ und ‚release’ |
|  | ‚ISTPOSITION’ | ‚ACTUAL ANGLE’ |
|  | Der links angezeigte Zahlenwert entspricht der aktuellen Position des Antriebs. Der rechte Text ist die Einheit. |

|  | ‚Offset…’ und ‚Offset’ |
| --- | --- |
|  | ‚PSD-Offset’ wobei “PSD“ der Bezeichnung des ausgewählten, eindimensionalen Detektors ersetzt entspricht. |
|  | ‚Halbwertsbreite messen’ | ‚measure halfwidth’ |
| bzw. |
|  | ‚Messung abbrechen’ | ‚stop measure’ |
|  | ‘Halbwertsbreite wird gemessen…’ | ‚measuring in progress…’ |
| bzw. |
|  | ‚Messung wurde abgebrochen’ | ‚measuring interrupted!’ |
| bzw. |
| <Fortschritt der Messung> | <Fortschritt der Messung>, wie in der Statuszeile des Hauptfensters angezeigt |
|  | ‚Hilfe (F1)’ | ‚Help (F1)’ |
|  | ‚Beenden’ | ‚Exit’ |

Tabelle 1 Auflistung der Steuerelemente im Hauptdialog

| Grafisches Symbol | deutsche Bezeichnung | englische Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | ‚Offset für “DF“ ’ | ‚Offset for “DF“ ‚ |
|  | wobei „DF“ für die Bezeichnung des Antriebs steht, der in dem Teilbereich angezeigt wird, aus dem dieser Dialog aufgerufen wurde |
|  | ‚aktuelle Istposition’ | ‚actual Angle’ |
|  | ‚aktueller Offset’ | ‚actual Offset’ |
|  | ‚entspricht Winkel’ | ‚corresponds Angle’ |
|  | ‚Offset angeben’ | ‚enter Offset’ |
|  | ‚OK’ |
|  | ‚Abbruch’ | ‚Abort’ |

Tabelle 2 Auflistung der Steuerelemente im Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“’

| Grafisches Symbol | deutsche Bezeichnung | englische Bezeichnung |
| --- | --- | --- |
|  | ‚Offset für “PSD“ ’ | ‚Offset for “PSD“ ’ |
|  | wobei „PSD“ für die Bezeichnung des ausgewählten eindimensionalen Detektors steht |
|  | ‚Istposition von Theta’ | ‚actual Theta-Angle’ |
|  | wobei “Theta“ der Bezeichnung des Antriebs entspricht, der zur Bewegung des eindimensionalen Detektors verwendet wird (ini-Eintrag “SteeringAxis“ im jeweiligen „DEVICE<X>“- Abschnitt) |
|  | ‚Winkelwert pro Kanal’ | ‚Angleoffset per Channel’ |
|  | ‚neu zugeordneter Kanal’ | ‚enter new channel’ |
|  | ‚PSD-Kanaloffset’ | ‚PSD-Channeloffset’ |
|  | ‚entspricht Winkel (Kanal 0)’ | ‚corresponds Angle (Channel 0)’ |
|  | ‚OK’ |
|  | ‚Abbruch’ | ‚Abort’ |

Tabelle 3 Auflistung der Steuerelemente im Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“’

Verwandte Dokumente

- Studentische Benutzerleitfäden der alten ‚Manuellen Justage’ die im Rahmen des Einsteigerseminars WS2000/2001 entstanden sind, diverse Autoren

- „Pflichtenheft ‚Manuelle Justage’ “, Version 2.1 von Thomas Kullmann und Günther Reinecker

- Gesamtvorgang Topographie

- „Wiedergewinnung von Subsystemen durch Use-Case-Analyse und Dateirestrukturierung am 
Beispiel des ‚XCtl’-Systems“, Diplomarbeit von Kay Schützler

- „Re-Engineering der objektorientierten Teile des Subsystems Motorsteuerung“, Version 1.1 
von Thomas Kullmann und Günther Reinecker

- „Der Aufbau von Makros im XRay-Programm“, am 09.09.1999 von Kay Schützler erstellt

- „Der Anwendungsbereich: Eine Einführung“, Version 2.5 von Uli Sacklowski

- Dokumentationshilfe ‚Bilder’ von Uli Sacklowski

- Human-Interface Prototypen Manuelle Justage, von Thomas Kullmann und Günther Reinecker

- „Layoutkonventionen und Steuerelemente“, Version 1.0 von Thomas Kullmann und 
Günther Reinecker

Stichwortverzeichnis

Betriebsarten	11

Direktbetrieb	11

Fahrbetrieb	11

Schrittbetrieb	11

Bewegungsparameter	12

Bewegungsgeschwindigkeit	Siehe Geschwindigkeit

Geschwindigkeit	12

Schrittweite	13

Sollposition	12

Halbwertsbreite	16

Halbwertsbreitenmessung	Siehe Halbwertsbreite

Kanalbreite	18

Maximalgeschwindigkeit	11

Meldungsfenster

Aktion ist im aktuellen Zustand nicht verfügbar!	9

Der Antrieb <Bezeichnung> ist bereits ausgewählt! Oder bei der Topographie wird bereits der andere Beugungsmotor angezeigt!	10

Der derzeit ausgewählte Antrieb muss erst stehen, bevor ein anderer ausgewählt werden kann!	10

Direktbetrieb: Start/ Stop nur mit „Start“/„Stop“	11

Halbwertsbreite : <Wert> arcsec	24

neu zuzuordnenden Kanal definieren	19

Offset	9, 14, 15, 17, 19

für <Antrieb>	14, 15

für <PSD>	14, 15

Kanaloffset	Siehe Offset für <PSD>

neu definieren	17

Relative Null	14, 15

Relative Null aufheben	15

Relative Null setzen	15

Positionsangaben

absolute	15

absolute Null	15

Istposition	13, 17, 18

maximal möglich	14

Maximale	Siehe maximal möglich

minimal möglich	14

Minimale	Siehe minimal möglich

neue Istposition	17, 19

relative	15

relative Null	15

Referenzpunktlauf	10

Steuerelement	7

Bildlaufleiste	8

Eingabefeld	7

Optionsfeld	7

Schaltfläche	7

Textfeld	7

Zahleneingabefeld	Siehe Eingabefeld

Teilbereich	10

Tabellen

Tabelle 1 Auflistung der Steuerelemente im Hauptdialog	31

Tabelle 2 Auflistung der Steuerelemente im Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“’	31

Tabelle 3 Auflistung der Steuerelemente im Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“’	32

Abbildungen

Abbildung 1 Übersicht über die Produktstruktur der ‚Manuellen Justage’	5

Abbildung 2 Hauptdialog ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [9])	7

Abbildung 3 Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“’“  (Quelle: [9])	7

Abbildung 4 Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“’   (Quelle: [9])	7

Abbildung 5 Bewegung im Schrittbetrieb nur rückwärts möglich	13

Abbildung 6 Berechnung des Offsets beim setzen der Relativen Null	15

Abbildung 7 Erläuterung der Halbwertsbreite (Quelle: nach [4])	17

Abbildung 8 Englischsprachiger Hauptdialog  ‚Manuelle Justage’ (Quelle: [9])	29

Abbildung 9 Englischsprachiges Dialogfenster  ‚Offset für “<Antrieb>“’  (Quelle: [9])	29

Abbildung 10 Englischsprachiges Dialogfenster  ‚Offset für “<PSD>“’  (Quelle: [9])	29

# Footnotes

siehe IV.1 Hauptdialog, Betriebsarten

siehe IV.1 Hauptdialog, Bewegungsparameter

siehe IV.1 Hauptdialog, Istposition

siehe IV.1 Hauptdialog, Offset für <Antrieb>/ Relative Null (Relative Positionsangabe)

# Text boxes

maximale Istposition

Rückwärtsbewegung 
ist möglich

Schrittweite

Halbwertsbreite

50% von max

Intensitätsmaximum

Istposition eines 
ausgewählten Antriebs

Anteil der reflektierten Strahlung

Vorwärtsbewegung 
wird verhindert!

Schrittweite

- Hauptdialog ‚Manuelle Justage NEU’; Aufruf über Hauptmenü →‚Ausführen’ → ‚Manuelle Justage…’

- Dialogfenster ‚Offset für “<Antrieb>“ ’; Aufruf über Hauptdialog ‚Manuelle Justage NEU’ →  Schaltfläche 
‚Offset…’

- Dialogfenster ‚Offset für “<PSD>“ ’; Aufruf über Hauptdialog ‚Manuelle Justage NEU’  → Schaltfläche ‚<PSD>-Offset…’

- Fenster ‚Zähler: <Detektor>’; Aufruf über 
Hauptmenü → ‚Einstellungen’ → ‚Detektoren’ → 
‚Detektoren…’, auswählen des Kontrollfelds ‚Anzeigen’

Oberflächenfenster

Basisanwendung

Manuelle Justage

- Antrieb1

…

- AntriebX

- Detektor1

…

- DetektorY

externe Objekte (zu steuernde Hardware)

- HARDWARE.INI
 „Motor<M>“-Abschnitte : M ( (1...X)
„Device<D>“-Abschnitte : D ( (1…Y)

- DEVELOP.INI
„Environment“-Abschnitt
„ManualAdjustment“-Abschnitt

- STANDARD.MAK
Abschnitt „InquireHwb“ mit der Schrittfolge 
zur Bestimmung der Halbwertsbreite

Konfigurationsdateien

Absolutposition

(relative Null nicht gesetzt 
bzw. aufgehoben)

angezeigte Istposition

(der absoluten Position von -5 wurde die Relative Null zugeordnet)

entspricht einem Offset von -5

(zu allen Absolutpositionen wird -5 addiert)

-5

+10

+5

relative Null

-10

+5

-5

absolute Null

Istposition

Ist ‚Tilt’ bereits in einem Teilbereich ausgewählt?

Nein

Öffnen Sie das Kombinationsfeld Antriebsauswahl.

Ist ‚Tilt’ in der Antriebsliste vorhanden?

Nein

‚Tilt’ ist nicht 
angeschlossen oder die HARDWARE.INI ist falsch konfiguriert

Wählen Sie ‚Tilt’ aus.

Ja

Ja

Schaltfläche ‚Start’ ist mit ‚Stop’ beschriftet

Ja

Nein

Befindet sich ‚Tilt’ in Bewegung?

Geben Sie ‚0,34’ im Eingabefeld ‚Sollposition’ ein.

Wählen Sie das Optionsfeldes ‚Direktbetrieb’ aus.

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Die Istposition (hier ‚12,3’) wird automatisch im Eingabefeld ‚ISTPOSITION’ angezeigt.

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Warten Sie das Ende der Bewegung ab oder 
betätigen Sie ‚Stop’

Betätigen Sie die Schaltfläche ‚Start’.

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Die Istposition zeigt automatisch die ‚0,00’ und ‚OFFSET’ weist auf relative Positionierungen hin.

Ist die Relative Null gesetzt?

Betätigen Sie die Schaltfläche ‚setzen’.

Falls sich ‚Tilt’ bewegt, warten Sie bis Stillstand. (siehe Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb)

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Falls sich ‚Tilt’ bewegt, warten Sie bis Stillstand. (siehe Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb)

Auswahl von ‚Tilt’ in einem Teilbereich

Das Dialogfenster ‚Offset für “Tilt“ ’ öffnet sich. 
Das aktuelle Offset (hier ‚–0,3’) oder ‚0,0’ (bei absoluter Positionierung) wird angezeigt.

Warten Sie das Ende der Bewegung ab.

Ja

Nein

‚KEINER’ weist auf absolute Positionierungen hin

Betätigen Sie die Schaltfläche ‚aufheben’.

aufheben unmöglich

Istposition zeigt automatisch die Absolutposition; 
‚KEINER’ weist auf absolute Positionierungen hin

Falls sich ‚Tilt’ bewegt, warten Sie bis Stillstand. (siehe Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb)

Die Istposition zeigt automatisch die relative Position und ‚OFFSET’ weist auf relative Positionierungen hin.

Betätigen Sie die Schaltfläche ‚Offset…’.

Bestätigen Sie mit der Schaltfläche ‚OK’. Das Dialogfenster ‚Offset für “Tilt“ ’ schließt sich.

Schaltfläche ‚Halbwertsbreite messen’ ist 
mit ‚Messung abbrechen’ beschriftet

Wählen Sie das Optionsfeld ‚Offset eingeben’ aus und geben Sie ‚2,00’ als neues Offset ein.

Warten Sie das Ende der Messung ab oder 
betätigen Sie die Schaltfläche ‚Messung abbrechen’.

Ja

Nein

Ja

Wird die Halbwertsbreite bereits gemessen?

Befindet sich irgendein Antrieb in Bewegung?

Schaltfläche 
‚Halbwertsbreite 
messen’ ist gesperrt und ausgegraut

Warten Sie die 
Bewegung ab (siehe Bewegen von ‚Tilt’ nach 0,34 Minuten im Direktbetrieb)

Nein

Betätigen Sie die Schaltfläche 
‚Halbwertsbreite 
messen’

Warten Sie die 
Messung ab.

Meldungsfenster 
‚Halbwertsbreite : <Wert> arcsec’ 
mit dem Messergebnis (hier ‚30,98’) erscheint