-----[ 1 ]---[ S ]---[ 11:52:43.08 ]--------------------------------------

00 95 00 00 08 01 04 05 04 03 80 90 a3 18 01 83 6c 09 00 80 32 31 30 38

31 35 36 70 0c 80 30 31 37 31 32 36 31 35 34 36 33 7d 02 91 81

00  SAPI=0    C/R=0  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

00  I-B  N=0  00: N(R)=0  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  04: CRW=4  Ursprungsseite

05  SETUP

04 ---> bearer service indication

03  length=3

80  CCITT Sprache

90  Leitungs Mode 64 kbit/s

a3  Rec. G.711 A-law

18 ---> channel identification

01  length=1

83  Basis Anschluss, beliebiger Kanal

6c ---> calling party number

09  length=9

00  Nummerntyp unbekannt

Nummerierungsplan unbekannt

80  Darstellung der Nummer erlaubt

vom Endgeraet generiert, nicht geprueft

32..36  2108156

70 ---> called party number

0c  length=12

80  Adresstyp unbekannt

Nummerierungsplan unbekannt

30..33  01712615463

7d ---> high layer compatibility

02  length=2

91  CCITT, Chr. Oktett 4, high layer Prot. Profile

81  Telefonie

-----[ 2 ]---[ R ]---[ 11:52:43.32 ]--------------------------------------

02 95 00 02 08 01 84 0d 18 01 89

02  SAPI=0    C/R=1  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

00  I-B  N=0  02: N(R)=1  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  84: CRW=4  Zielseite

0d  SETUP ACKNOWLEDGE

18 ---> channel identification

01  length=1

89  Basis Anschluss, B1 gefordert

-----[ 3 ]---[ R ]---[ 11:52:49.98 ]--------------------------------------

02 95 02 02 08 01 84 02

02  SAPI=0    C/R=1  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

02  I-B  N=1  02: N(R)=1  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  84: CRW=4  Zielseite

02  CALL PROCEEDING

-----[ 4 ]---[ R ]---[ 11:52:50.01 ]--------------------------------------

02 95 04 02 08 01 84 01

02  SAPI=0    C/R=1  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

04  I-B  N=2  02: N(R)=1  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  84: CRW=4  Zielseite

01  ALERTING

-----[ 5 ]---[ R ]---[ 11:52:53.93 ]--------------------------------------

02 95 06 02 08 01 84 07 29 05 03 01 0f 0b 35 4c 0c 21 83 31 37 31 32 36

31 35 34 36 33

02  SAPI=0    C/R=1  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

06  I-B  N=3  02: N(R)=1  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  84: CRW=4  Zielseite

07  CONNECT

29 ---> Datum, Uhrzeit

05  length=5

03..35  15.1.03  11:53

4c ---> connected number

0c  length=12

21  nationale Rufnummer

ISDN-Telefonie Nummerierungsplan

83  Darstellung der Nummer erlaubt

vom Netz generiert

31..33  1712615463

-----[ 6 ]---[ S ]---[ 11:53:04.36 ]--------------------------------------

00 95 02 08 08 01 04 45 08 02 80 90

00  SAPI=0    C/R=0  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

02  I-B  N=1  08: N(R)=4  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  04: CRW=4  Ursprungsseite

45  DISCONNECT

08 ---> cause

02  length=2

80  CCITT standartisierte Codierung

Nutzer

90  Normales Ausloesen

-----[ 7 ]---[ R ]---[ 11:53:04.50 ]--------------------------------------

02 95 08 04 08 01 84 4d

02  SAPI=0    C/R=1  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

08  I-B  N=4  04: N(R)=2  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  84: CRW=4  Zielseite

4d  RELEASE

-----[ 8 ]---[ S ]---[ 11:53:04.50 ]--------------------------------------

00 95 04 0a 08 01 04 5a 08 02 80 90

00  SAPI=0    C/R=0  E/A=0

95  TEI=74     E/A=1

04  I-B  N=2  0a: N(R)=5  P=0

08  E-DSS1, PD=08

01  CRL=1  04: CRW=4  Ursprungsseite

5a  RELEASE COMPLETE

08 ---> cause

02  length=2

80  CCITT standartisierte Codierung

Nutzer

90  Normales Ausloesen